TEXTBAUSTEIN SETEC Cat.6 Anschlussdose 1x RJ45 / 501118 und 501119

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    Vollgeschirmte Universal-Datenanschlussdose mit 1x RJ45 Steckplatz

in Kategorie 6 geprüfter Ausführung
         Geeignet für den Einbau in Brüstungskanal- und Unterflursysteme,
         sowie für die Unterputz und Aufputz-Montage

Gehäuse mit halbem Tragring in Zinkdruckguss und optional aufsteckbaren
         Montagewinkeln (voller Tragring)

1 geschirmter RJ45 Steckplatz ( Schrägauslass )

RJ45 Buchse mit integrierter Kompensationsleiterplatte

1 rückseitiger LSA-Plus Anschlussblock (8-polig )
         für Leiterdurchmesser AWG 24 (0,51mm) bis AWG 22 (0,64mm)

Beidseitige, vertikale Kabelzuführung

Großflächige Schirmauflage und 360° Schirmkontaktierung
         durch 2-fach Schirmschelle

50mmx50mm Kunststoff-Zentralplatte, passend zu Schalterprogrammen

gem. DIN49075, Farbe: reinweiß RAL 9010 oder perlweiß RAL 1013

Kategorie 6 gemäß 
         ISO/IEC 11801:2002-09 , EN 50173-1:2002 , IEC 60603-7-5/Ed. 1.0 und

TIA/EIA 568 B.2-1 June 2002
         De-embedded getestet (12-Stecker Prüfung)
         alle Paare besser 46,0dB@250 MHz im NEXT

         Unterstützung von 10 Gigabit Ethernet gemäß ISO ClassE(A)
         und TIA Cat.6(A) Channel bis 500 MHz

Einhaltung der EMV-Richtlinien gem. EN 55022 Klasse B (Abstrahlung)

und 50082-1 (Störfestigkeit)

Fabrikat/Typ  : SETEC / 501118 oder 501119

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR