TEXTBAUSTEIN SETEC Cat.6 6-er Modulkassette inkl. Montageplatte/ 566106

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    	Cat.6 Modulkassette inkl. Montageplatte

6-Port RJ45, geschirmt

Modulkassette der Kategorie 6 bis 250 MHz in geschirmter Bauform
	für dienstneutrale Verkabelungen der Netzanwendungsklasse E (ClassE).

Unterteil und werkzeugfrei aufschiebbarer Deckel der Modulkassette
	bestehend aus galvanisiertem Kunststoff.
	Integrierte Basisplatine mit 6 Stück geschirmten RJ45 Ports und LSA - 	Anschlusstechnik.

Montageplatte zur AP-Montage (Schraubbefestigung) aus Stahlblech und
	bestückt mit verdrehsicheren Zweifach-Schellen zur großflächigen Schirmkontaktierung.
	Abmessungen : 2,4 x 12,4 x 7,7 [HxBxT in cm]
	Kategorie 6, Cat.6 gemäß EN50173-1:2002 und ISO11801:2002-09

	Unterstützung von 10 Gigabit Ethernet gemäß ISO ClassE(A)
         	und TIA Cat.6(A) Channel bis 500 MHz

Fabrikat/Typ  : SETEC / Cat.6 6-er Modulkassette inkl. Montageplatte 566106

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR