TEXTBAUSTEIN SETEC Cat.6A Patchpanel 24*RJ45 / 506121

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    19", 1HE Kategorie 6A Patchfeld , 24 RJ45 Steckplätze

Vollgeschirmtes Verteilerfeld in kompakter Bauform für strukturierte
         Verkabelungssysteme; geeignet zum Einbau in 19"-Schranksysteme;

Gehäuse und Deckel in pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe RAL 7035;

3 Basisplatinen mit je 8 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen;

RJ45 Buchsen mit integrierten Kompensationsleiterplatten;

8-polige LSA-Plus Anschlussblöcken für Leiterdurchmesser
         AWG 24 (0,51mm) bis AWG 22 (0,64mm);

Rückseitige Zuführung und Zugentlastung der Kabel;

Großflächige Schirmauflage auf der Platine und 360° Schirm-

kontaktierung durch 2-fach Schirmschelle, Gesamtschirmung durch
         werkzeuglos montierbares Schirmblech, Befestigung über seitliche
         Schnellverschlüsse; separater Erdungsanschluss am Gehäuse.
         Verteilerfeld-Abmessungen BxHxT : 483mm (19") x 44mm (1HE) x 140mm

Kategorie 6A gemäß 
         ISO/IEC11801 AMD2 und IEC60603-7-51

Re-embedded getestet

Einhaltung der EMV-Richtlinien gem. EN 55022 Klasse B (Abstrahlung)

und 50082-1 (Störfestigkeit)

Fabrikat/Typ  : SETEC / PP24 Cat6A in RAL 7035 506121

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR