TEXTBAUSTEIN SETEC LWL Anschlussdose / 501184

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    	Universalanschlussdose für Lichtwellenleiter (LWL);
         	Geeignet für den Einbau in Brüstungskanal- und Unterflursysteme,
         	sowie für die Unterputz- und Aufputzmontage

Ausführung in Zinkdruckguss mit halbem Tragring.

Nach dem Einclipsen der entsprechenden

Adapterplatte in den Zinkdruckguss - Tragring lassen sich folgende LWL –

Kupplungen in 35° - Neigung einbauen.

2xST, 2xDuplexSC, 1xDuplex SC, 2xMT-RJ, 2xSC, 2xDuplexLC, 3xMTRJ,

3xSC, 3xDuplexLC, 2xMT-RJ (AMP), 2xE2000,

2x LC Duplex (13,3x13,3) oder 2x F3000 Duplex

Optional können die Adapterplatten mit zwei am Tragring befindlichen

Schrauben zusätzlich fixiert werden.

50mmx50mm Kunststoff-Zentralplatte mit aufgedrucktem Lasersymbol
         	und austauschbarem Beschriftungsfeld, passend zu Schalterprogrammen

gem. DIN49075 Teil1, Farbe: reinweiß RAL 9010

Fabrikat/Typ: SETEC / LWL Dose RAL 1013 reinweiss Art.nr. 501184

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR